土 地 开 发 整 理 工 程 制 图 标 准

目   录

1  总   则	1

2  术语和规范用词	2

2.1 术语	2

2.2 规范用词	2

3  绘图要求	3

3.1 一般规定	3

3.2 土地开发整理项目现状图	3

3.3 土地开发整理项目规划图	4

3.4 工程设计图	7

4  图  式	9

4.1 一般规定	9

4.2 通用图式	9

4.3 综合图式	11

5  图  例	15

5.1 一般规定	15

5.2 通用图例	15

5.3 综合图例	15

# 1  总   则

1.0.1  为了提高我院土地开发整理项目规划设计工作水平，实现土地整理规划设计制图的标准化，依据《土地开发整理标准》等技术标准和规范的要求，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于我院承担的土地开发整理项目规划、可行性研究、工程设计工作。

1.0.3  土地整理图样应准确表达实际情况和规划设计的意图，并保证图面的质量。

1.0.4  土地整理规划设计的图例、图式，除应符合本标准外，未包括在本标准内且工作需要的还应符合国家现行的有关标准的规定。

# 2  术语和规范用词

## 2.1 术语

2.1.1  图例   示意性地表达某种被绘制对象的图形符号。

2.1.2  图式   规划图、现状图及工程设计图所遵循的式样。包括图幅、图标、字体比例、地块注记及着色填充等。

2.1.3  图样   在图纸上按照一定的规则、原理绘制的表示被绘制对象的位置、大小、构造、功能、原理、流程等的图。

2.1.4  地块   是沟渠道路等控制的同一地类的最小单元。

## 2.2 规范用词

2.2.1  表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2.2.2  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

2.2.3  表示允许选择，在有条件时首先应这样做的用词：正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

2.2.4  应按指定的标准、规范或其它规定执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”，如非必须按所指的标准、规范或其它规定执行的写法为“可参照……”。

# 3  绘图要求

## 3.1 一般规定

3.1.1  以版面整洁、布局合理、美观为原则。

3.1.2  按规定图式、图例绘制。

3.1.2  本节分为现状图、规划图、工程设计图三部分，其它类型图纸可参照执行。

## 3.2 土地开发整理项目现状图

3.2.1  土地开发整理项目现状图指能够反映项目区现状地形、地物和土地利用状况的图纸。

3.2.2  测绘比例尺应以能够准确反映现状情况并满足规划设计精度要求为原则，可参照表3.2.2-1选择，出版比例尺可参照4.2.4-1选择。

表3.2.2-1                               测绘比例尺

| 地貌 面积 | ≤200公顷 | 200～400公顷 | ≥400公顷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丘陵 | 1:2000 |
| 平原 | 1:2000 | 1:5000 |

3.2.3  现状图测绘要素

（1） 测绘项目区各地类的数量及分布情况。

（2） 调查测绘区内沟渠走向、宽度、水深、堤顶高程，道路宽度、路面材料。

（3） 区内水工建筑物及其它建筑物要定位。

（4） 实地调查测绘地类界和权属界限。

（5） 对区外必要的水系、道路等进行测绘，反映与区内的相互联系。

（6） 对区内的塘、坝、库等水源工程需要进行详细的测绘。

（7） 拟建塘、坝、库等工程选址处要加密测点或测量大比例尺地形图。

（8） 涉及拆迁的居民点等建筑物要确定位置、面积、权属。

（9） 测绘项目区的电力线路及附近变电站。

3.2.4  现状图绘图要求

（1） 图例绘制清晰，色调协调，地类界限明显，涉及到的图例及色标应按本标准规定的图例及色标执行。

（2） 较为重要的道路、灌排沟渠等线性地物应按比例尺绘制。道路、灌排沟渠等级及结构形式宜进行标注。

（3） 项目区内的建筑物（如水工建筑物）应标注于图纸上。

（4） 项目区内权属界线应标注清楚，按5.2节规定线形绘制，宜标注到最末级所有权主体。

（5） 排水涉及到沟道、湖泊、外河等，需要标注堤顶高程、水位等。区外道路应有与区内连接段。

（6） 河流、坑塘、湖泊等水系应标示清晰。水源涉及到塘、坝、水库等，需要标注该蓄水工程的特征水位，如堤顶高程、溢洪水位、灌溉渠首水位等。

（7） 涉及居民点拆迁工程的应对需要拆迁的建筑物进行标注。不涉及拆迁的建筑物只绘制其范围界线即可。

（8） 项目区电力线路要区分高低压线路并注明电压等级，根据调查注明项目区附近的可利用变电站。

（9） 必须标注土地利用变更日期和绘制土地利用结构表（按新三级地类统计并具体到村）。

（10） 图副整饰包括图名、图例、坐标系统、指北针、编制单位、比例尺、制图日期等内容，标题栏应按4.2节规定样式执行。

## 3.3 土地开发整理项目规划图

3.3.1  规划图：指反映规划后项目区土地利用布局和工程布局的图纸。

3.3.2  出图比例尺可参照4.2.4-1选择。

3.3.3  规划图绘制要素。

（1）规划图要反映原始地形、地物及土地利用状况。

（2）规划图要绘制反映规划后土地利用的地类符号或以色标标识土地分类。必须绘制能够反映整理前后土地利用变化的面积统计表。

（3）要清晰标识出原有工程（原有工程、改建工程）设施。

（4）规划图上必须绘制工程特性表。

（5）项目区田块要编号，平原区田块宜标注设计高程。

（6）清晰标识道路、渠道（流向）、排水沟（流向）、防护林、机井、农桥、闸、涵、电力线路、跌水及其它有关建（构）筑物的位置。

（7）标示项目区外附近的重要地物，如道路、干渠、河流、排水承泄区等，反映与区内相应工程的联系。

（8） 图幅整饰要齐全，布局要协调美观。

3.3.4  规划图绘制要求。

（1）规划图必须以现状图为底图绘制。

（2）地类符号和色标按4.3节规定绘制，整理后的各地类面积按片（不分村）统计。表名统一规定为：整理前后土地利用结构对比表。

（3）按工程类别不同，用不同的方法标示。如建筑物（水工建筑物等）以汉字注明其名称，如沟渠道路则按5.3节规定的线形绘制。

（4）工程特性表样式可参考表3.3.4-1，布局以图幅美观协调为原则。

表3.3.4-1                           工程特性表

| 名 称 | 单 位 | 数 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、项目概况 |  |  |  |
| 1.建设规模 | hm2 |  | 说明开发、整理、复垦数量 |
| 2.项目投资 | 万元 |  | 小数点保留两位 |
| 3.新增耕地 | hm2 |  | 同上 |
| 4.新增耕地率 | % |  | 同上 |
| 5.项目性质 |  | 开发、整理、复垦 |  |
| 6.项目类型 |  | 示范、重点 |  |
| 7.地貌类型 |  | 平原、丘陵 |  |
| 8.建设期 | 年 |  |  |
| 二、建设内容 |  |  |  |
| 1.衬砌渠道 | Km |  | 小数点保留一位 |
| 2.低压管道 | Km |  | 同上 |
| 3.排水沟 | Km |  | 同上 |
| 4.建筑物 | 座 |  |  |
| 5.道路工程 | Km |  | 小数点保留一位 |
| 6.输电线路 | Km |  | 小数点保留两位 |
| 7.防护林 | 株 |  | 注明树种 |
| 8.设备购置 | 台（套） |  |  |
| 三、综合经济指标 |  |  |  |
| 1.投资标准 | 万元/公顷 |  | 小数点保留两位 |
| 2.年效益 | 万元 |  | 小数点保留两位 |
| 3.静态回收期 | 年 |  | 整数 |

（5）田块编号以带圈数字表示（如），平原区田块宜标注设计高程。

（6）清晰标识道路、渠道（流向）、排水沟（流向）、防护林、机井、农桥、闸、涵、电力线路、跌水及其它有关建（构）筑物的位置，涉及到的图例应按本标准规定的图例执行，并以如下规定的编号规则进行编号。

拟定编号规则：

a．本编号规则适用于规划图上道路、沟渠、建筑物标示，并应与规划设计报告相应统计表统一，以汉语文字标示为主。

b．道路编号为：田间道1、2…，生产路1、2…，按自上至下，自左至右顺序。

c．渠道编号：因支渠及斗渠数量少，可顺序编号，农渠依上级渠道编号。

支渠1

斗渠1

农渠1－1

农渠1－2

…

斗渠2

农渠2－1

农渠2－2

…

支渠2

…

d．排水沟编号规则与渠道相同，支沟、斗沟顺序编号、农沟依下级沟道编号。

e．建筑物编号原则上以顺序标号为主，但应以该建筑物的专业称呼加数字构成编号。如涵洞、农桥、水闸（进水闸、节制闸等）、泵站、蓄水池、渡槽、倒虹吸、陡坡、跌水等。按自上至下，自左至右顺序。

（7）与区外相关工程的连接可用文字、箭头及规定线型标示。

（8）各种注记一般为正向，字头朝向北轮廓，沟渠、道路、管道、河流沿走向标注，在图上每隔15～20cm标记一处。

（9）图幅整饰包括图名、图例、坐标系统、指北针、编制单位、比例尺、制图日期等内容，标题栏应按4.2节规定样式执行。图名统一规定为：××××项目规划图－××片，原则上放在图框线外，字体为黑体，字号根据图纸大小而定。图纸左下脚，图框线外应标注该幅图纸所采用的高程系和坐标系。

（10）图层管理

a．图层管理作为推荐条款，为提高工作效率而定，图层设置以便于区分各类工程、统计工程量为原则。

b．规划图推荐分层如下：

——现状图层，规划以现状图为底图绘制，要先处理好底图，避免与规划图层冲突，推荐图层颜色为灰色RGB（192,192,192）。

——图饰层，包括图框、指北针、坐标网、标题栏、图例、土地利用结构对比表等，编辑图纸时可关闭此层，提高运行速度。

——规划工程层，此层可根据具体项目分工程项目划分若干层。如规划支渠、斗渠、农渠，规划支沟、斗沟、农沟，规划管道，规划田间道、生产路，规划防护林、绿化林，规划建筑物（桥、涵、闸等）。

——规划土地利用层，主要为统计各地类面积服务，并可作为图纸着色的基础。可建立一个图层，也可根据项目情况设立不同地类的图层。

——文字标注层，除图饰文字外，包括规划田块、设计高程、各类工程编号及相关注释等。

## 3.4 工程设计图

3.4.1  建筑物设计图包括项目建设所涉及的建筑物结构图、配筋图、沟渠道路横断面图、典型田块设计图、典型布置图（沟渠路）及其它图纸。

3.4.2  建筑物设计图采用A3图幅，图式按4.2节规定执行。

3.4.3  各建筑物设计图纸标注齐全，每类单体建筑物应有工程量和用材量表。

3.4.4  设计图纸应能够精确标示建筑物结构尺寸和建筑材料，要求有平面、立面和剖面图。钢筋混凝土结构应有配筋图。

3.4.5  项目区内主要沟、渠、道路、管路应绘制纵断面图。

3.4.6  各建筑物设计图纸要有设计标准说明，必要时要注明施工注意事项。

3.4.7  工程设计图样中（A3幅面），说明及注释应采用仿宋体，宜放置在图纸的左下方或标题栏上方。说明及注释应编序号，采用数字形式，左对齐。汉字大小为5mm，字母数字大小为3.5mm。

3.4.8  图纸单位应采用m或mm，一般高程、田面长度（宽度）采用m为单位，钢筋、结构尺寸采用mm为单位。

3.4.9  图纸标注工程量计量精度按本规定执行：土方、混凝土、浆砌石、砖砌体以立方米计，精确到小数点后一位；钢筋以千克计，精确到小数点后两位；面积以平方米计，精确到小数点后一位。

# 4  图  式

## 4.1 一般规定

4.1.1  本标准图式包括通用图式和综合图式两种类型。

4.1.2  通用图式除本标准所列外，若遇到特殊情况，本标准不能满足时，可结合实际情况并经院批准后确定。

## 4.2 通用图式

4.2.1  通用图式包括图纸幅面、标题栏、比例字体等。

4.2.2  图纸幅面

（1）土地开发整理现状图、规划图及工程设计图图纸应按表4.2.2-1规定的图幅绘制。图框用粗实线绘制，如图4.2.2-1所示。

| 表4.2.2-1 基本幅面及图框尺寸 |
| --- |
| 幅面代号 | A0 | A1 | A3 |
| B×L | 841×1189 | 594×841 | 297×420 |
| c | 10 | 5 |
| a | 25 |

图4.2.2-1   图框和标题栏图

（2）土地开发整理现状图、规划图应根据规划设计范围确定，不作严格限制，以可复制和内容完整表达为准，宜参考表4.2.2-2所列加长图幅。

| 表4.2.2-2 加长幅面 |
| --- |
| 幅面代号 | A1×3 | A1×4 | A2×3 | A2×4 | A2×5 |
| B×L | 841×1783 | 841×2378 | 594×1261 | 594×1682 | 594×2102 |

4.2.3  标题栏

（1）图样中的标题栏应放在图纸右下角。

（2）标题栏的外框线为粗实线，分格线为细实线。

（3）标题栏格式、内容和尺寸，按图4.2.3-1、图4.2.3-2所示式样绘制。图4.2.3-3  标题栏中单项工程栏分为土地平整、农田水利、道路和其它四类。

图4.2.3-1  标题栏图（现状图）

（单位：mm）

图4.2.3-2  标题栏图（规划图）

（单位：mm）

图4.2.3-3  标题栏图（A3）

（单位：mm）

4.2.4  比例

（1）图样的比例应为图形与实物相对应的线形尺寸之比，比例的大小是指比值的大小。

（2）土地整理工程图样的比例应按表4.2.4-1选用，并应优先选择常用比例。

| 表4.2.4-1 比例 |
| --- |
| 常用比例 | 1:1 |
|  | 1:10n | 1:2×10n | 1:5×10n |
|  | 2:1 | 5:1 | (10×n):1 |
| 可用比例 | 1:1.5×10n | 1: 2.5×10n | 1:3×10n | 1:4×10n |
|  | 2.5:1 | 4:1 |  |  |

（3）当整张图纸中只用一种比例时，应注写在标题栏内。否则，应按如下格式注写，且比例的字号应比图名小一号。

平面图1：500

4.2.5  字体

（1）图样中书写的汉字、数字、字母等均应排列整齐，间隔均匀，同一图样中只允许选用一种型式的字体。

（2）用作指数、分数、极限偏差、注脚等的数字和字母，采用小一号字体。

（3）字体应采用仿宋体。

## 4.3 综合图式

4.3.1  综合图应包括土地利用现状图、土地开发整理规划图、工程总体布置图等综合性图。

4.3.2  综合图图式应符合本标准通用图式的具体要求，其中图式的幅面可根据规划设计的范围具体确定，不作严格限制，以可复制和内容完全表达为准，宜参考表4.2.2-2所列幅面，标题栏应采取图4.2.3-1或4.2.3-2式样。

4.3.3  综合图样中除应在标题栏中注明图名外，可在视图正上方用较大字号书写图名，使用字号可根据图幅大小及图样布置情况确定。

4.3.4  综合图比例可按照表4.3.4-1中规定选用，若不能满足时，宜参考表4.2.3-1确定。

| 表4.3.4-1 综合图常用比例 |
| --- |
| 图 类 | 比 例 |
| 土地开发整理项目现状图 | 1:2000,1:5000,1:10000 |
| 土地开发整理项目规划图 | 1:2000,1:5000，1:10000 |
| 工程总体布置图 | 1:2000,1:5000 |

4.3.5  综合图中必须绘制各主要地物、建筑物、标注必要的高程、地类标注、权属界限、坐标网（或千米网）等具体内容，还要绘制指北针和必要的图例。

（1）土地利用现状图可采用标准分幅图，注明土地利用变更日期，着色和地类符号应按表4.3.8-2规定绘制。

（2）工程总体布置图应绘制在地形图上，填注规划或措施布置内容。

4.3.6  指北针位置一般在图的右上角，必要时也可在左上角，按图4.3.6-1所示式样绘制。

图4.3.6-1  指北针图

4.3.7  图例符号及图例栏应符合下列要求：

（1）综合图样中应根据本标准规定的图例式样标注必需的图例符号。

（2）在地块上绘制图例符号，一般一个地块填2－3个图例符号，面积较大的地块根据情况填充多个图例符号。

（3）图例栏应放置在图样的右下角标题栏上方，大小根据图幅而定，以能清楚反映图例为准。

4.3.8 着色应符合下列要求：

（1）根据综合图的需要，土地利用现状图、土地开发整理规划图、工程总体布置图等图式中，不同属性状况可以不同着色予以表示，但要求色泽谐调、清晰。

（3）土地利用现状图按表4.3.8-2规定的色标绘制。着色应按《土地分类》（国土资发[2001]255号）划分的二级地类绘制，三级地类可以图例区分，部分三级地类色标制定以《土地开发整理标准》为依据。

（4）土地开发整理规划图按表4.3.8-1规定的色标绘制，若不能满足要求时，可调整颜色的色调、饱和度和亮度，但主色调不变。。

表4.3.8-1                           土地利用色标表

续表4.3.8-1                     土地利用色标表

续表4.3.8-1                     土地利用色标表

# 5  图  例

## 5.1 一般规定

5.1.1  图例分为通用图例、综合图例2种类型。

5.1.2  通用图例除应符合本标准规定外，应符合TD/T1011~1013－2000、SL73－95和GB/T 7927-1995《地形图图式》要求。

## 5.2 通用图例

5.2.1  通用图例包括境界、水系及附属建筑物等图例。

5.2.2  境界图例中的国界、省（自治区、直辖市）界、地区（自治州、盟、地级市）界、县（自治县、旗、县级市）界、乡（镇、农场、林场、牧场）界，应按GB/T 7927-1995中的规定绘制，其余按境界图例规定绘制。

表5.2.2-1    境界图例

5.2.3  水系及附属建筑物应按SL73.3-95 中3.11的规定绘制。

## 5.3 综合图例

5.3.1  综合图例包括土地开发整理规划图例、土地利用图例和土地开发整理工程平面图例等。主要适用于土地开发整理现状图、规划图等综合图的图例。其它单项工程设计图需要时也可选择采用。

5.3.3  土地利用图例按《土地分类》划分的三级地类绘制，仅应用于土地利用现状图和开发整理规划图中，应按表4.3.8-1、4.3.8-2规定绘制。

5.3.4  土地开发整理规划图例应按表5.3.4-1规定绘制。

（1）为便于区分改建、新建和保留沟渠道路等工程，规划图用颜色予以区分，线形及线宽相同。规划沟渠采用蓝色，改建采用紫色RGB(191,0,255)，保留利用采用黑色，规划道路采用红色，改建道路采用褐色RGB(127,63,63)，保留利用采用黑色。

（2）表中所列线宽为参考值，可根据图幅及比例进行调整，但以线条清晰为原则。

5.3.5  土地开发整理工程措施图例包括土地整理工程平面布置图例和建筑材料图例。

（1）土地开发整理工程平面图例应按表5.3.5-1规定绘制。

（2）建筑材料图例应按表5.3.5-2规定绘制。

（3）树种种植典型设计剖面图按表5.3.5.3规定绘制。

表5.3.4-1                     土地开发整理规划图例

表5.3.5-1                 土地开发整理工程平面图例

表5.3.5-2                      常用建筑材料图例

表5.3.5-3                  常用树种种植剖面图例