JB/T4746—2002 钢制压力容器用封头

| 序 号 | 公称直径 DN mm | 总深度 H mm | 内表面积 A m2 | 容积 V m3 | 序 号 | 公称直径 DN mm | 总深度 H mm | 内表面积 A m2 | 容积 V m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 100 | 0.1211 | 0.0053 | 34 | 2900 | 765 | 9.4807 | 3.4567 |
| 2 | 350 | 113 | 0.1603 | 0.0080 | 35 | 3000 | 790 | 10.1329 | 3.8170 |
| 3 | 400 | 125 | 0.2049 | 0.0115 | 36 | 3100 | 815 | 10.8067 | 4.2015 |
| 4 | 450 | 138 | 0.2548 | 0.0159 | 37 | 3200 | 840 | 11.5021 | 4.6110 |
| 5 | 500 | 150 | 0.3103 | 0.0213 | 38 | 3300 | 865 | 12.2193 | 5.0463 |
| 6 | 550 | 163 | 0.3700 | 0.0277 | 39 | 3400 | 890 | 12.9581 | 5.5080 |
| 7 | 600 | 175 | 0.4374 | 0.0353 | 40 | 3500 | 915 | 13.7186 | 5.9972 |
| 8 | 650 | 188 | 0.5090 | 0.0442 | 41 | 3600 | 940 | 14.5008 | 6.5144 |
| 9 | 700 | 200 | 0.5861 | 0.0545 | 42 | 3700 | 965 | 15.3047 | 7.0605 |
| 10 | 750 | 213 | 0.6686 | 0.0663 | 43 | 3800 | 990 | 13.1303 | 7.6364 |
| 11 | 800 | 225 | 0.7566 | 0.0796 | 44 | 3900 | 1015 | 16.9775 | 8.2427 |
| 12 | 850 | 238 | 0.8499 | 0.0946 | 45 | 4000 | 1040 | 17.8464 | 8.8802 |
| 13 | 900 | 250 | 0.9487 | 0.1113 | 46 | 4100 | 1065 | 18.7370 | 9.5498 |
| 14 | 950 | 263 | 1.0529 | 0.1300 | 47 | 4200 | 1090 | 19.6493 | 10.2523 |
| 15 | 1000 | 275 | 1.1625 | 0.1505 | 48 | 4300 | 1115 | 20.5832 | 10.9883 |
| 16 | 1100 | 300 | 1.3980 | 0.1980 | 49 | 4400 | 1140 | 21.5389 | 11.7588 |
| 17 | 1200 | 325 | 1.6552 | 0.2545 | 50 | 4500 | 1165 | 22.5162 | 12.5644 |
| 18 | 1300 | 350 | 1.9340 | 0.3208 | 51 | 4600 | 1190 | 23.5152 | 13.4060 |
| 19 | 1400 | 375 | 2.2346 | 0.3977 | 52 | 4700 | 1215 | 24.5359 | 14.2844 |
| 20 | 1500 | 400 | 2.5568 | 0.4860 | 53 | 4800 | 1240 | 25.5782 | 15.2003 |
| 21 | 1600 | 425 | 2.9007 | 0.5864 | 54 | 4900 | 1265 | 26.6422 | 16.1545 |
| 22 | 1700 | 450 | 3.2662 | 0.6999 | 55 | 5000 | 1290 | 27.7280 | 17.1479 |
| 23 | 1800 | 475 | 3.6535 | 0.8270 | 56 | 5100 | 1315 | 28.8353 | 18.1811 |
| 24 | 1900 | 500 | 4.0624 | 0.9687 | 57 | 5200 | 1340 | 29.9644 | 19.2550 |
| 25 | 2000 | 525 | 4.4930 | 1.1257 | 58 | 5300 | 1365 | 31.1152 | 20.3704 |
| 26 | 2100 | 565 | 5.0443 | 1.3508 | 59 | 5400 | 1390 | 32.2876 | 21.5281 |
| 27 | 2200 | 590 | 5.5229 | 1.5459 | 60 | 5500 | 1415 | 33.4817 | 22.7288 |
| 28 | 2300 | 615 | 6.0233 | 1.7588 | 61 | 5600 | 1440 | 34.6975 | 23.9733 |
| 29 | 2400 | 640 | 6.5453 | 1.9905 | 62 | 5700 | 1465 | 35.9350 | 25.2624 |
| 30 | 2500 | 665 | 7.0891 | 2.2417 | 63 | 5800 | 1490 | 37.1941 | 26.5969 |
| 31 | 2600 | 690 | 7.6545 | 2.5131 | 64 | 5900 | 1515 | 38.4750 | 27.9776 |
| 32 | 2700 | 715 | 8.2415 | 2.8055 | 65 | 6000 | 1540 | 39.7775 | 29.4053 |
| 33 | 2800 | 740 | 8.8503 | 3.1198 |  |  |  |  |  |

椭圆形封头质量

| 序 号 | 公称直径 DN mm | 封头名义厚度δn，mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 1 | 300 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 350 | 2.5 | 3.7 | 5.0 | 6.3 | 7.6 | 10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 400 |  | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.7 | 13.1 | 16.5 | 20.0 | 23.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 450 |  | 5.9 | 7.9 | 10.0 | 12.0 | 16.2 | 20.4 | 24.8 | 29.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 500 |  | 7.2 | 9.6 | 12.1 | 14.6 | 19.6 | 24.7 | 0.0 | 35.3 | 40.7 | 46.2 | 51.8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 550 |  | 8.6 | 11.5 | 14.4 | 17.4 | 23.4 | 29.5 | 35.7 | 41.9 | 48.3 | 54.8 | 61.4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 600 |  | 10.1 | 13.5 | 17.0 | 20.4 | 27.5 | 34.6 | 41.8 | 49.2 | 56.7 | 64.2 | 71.9 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 650 |  | 11.7 | 15.7 | 19.7 | 23.8 | 31.9 | 40.2 | 48.5 | 57.0 | 65.6 | 74.4 | 83.2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 700 |  | 13.5 | 18.1 | 22.7 | 27.3 | 36.6 | 46.1 | 55.7 | 65.4 | 75.3 | 85.2 | 95.3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 750 |  | 15.4 | 20.6 | 25.8 | 31.1 | 41.7 | 52.5 | 63.4 | 74.4 | 85.6 | 96.8 | 108.3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 800 |  |  | 23.3 | 29.2 | 35.1 | 47.1 | 59.3 | 71.5 | 83.9 | 96.5 | 109.2 | 122.0 | 135.0 | 148.2 | 161.4 | 174.9 |  |  |
| 12 | 850 |  |  | 26.1 | 32.8 | 39.4 | 52.9 | 66.5 | 80.2 | 94.1 | 108.1 | 122.3 | 136.6 | 151.1 | 165.8 | 180.6 | 195.5 |  |  |
| 13 | 900 |  |  | 29.2 | 36.5 | 44.0 | 58.9 | 74.1 | 89.3 | 104.8 | 120.4 | 136.1 | 152.0 | 168.1 | 184.4 | 200.8 | 217.3 |  |  |
| 14 | 950 |  |  | 32.3 | 40.5 | 48.8 | 65.3 | 82.1 | 99.0 | 116.1 | 133.3 | 150.7 | 168.3 | 186.0 | 203.9 | 222.0 | 240.3 |  |  |
| 15 | 1000 |  |  | 35.7 | 44.7 | 53.8 | 72.1 | 90.5 | 109.1 | 127.9 | 146.9 | 166.0 | 185.3 | 204.8 | 224.5 | 244.4 | 264.4 |  |  |
| 16 | 1100 |  |  |  | 53.7 | 64.6 | 86.5 | 108.6 | 130.9 | 153.3 | 176.0 | 198.9 | 221.9 | 245.2 | 268.6 | 292.2 | 316.1 | 340.1 | 364.3 |
| 17 | 1200 |  |  |  | 63.5 | 76.4 | 102.2 | 128.3 | 154.6 | 181.1 | 207.8 | 234.7 | 261.8 | 289.1 | 316.6 | 344.4 | 372.3 | 400.5 | 428.9 |
| 18 | 1300 |  |  |  |  | 89.2 | 119.3 | 149.7 | 180.3 | 211.1 | 242.2 | 273.4 | 304.9 | 336.7 | 368.6 | 400.8 | 433.2 | 465.9 | 498.7 |
| 19 | 1400 |  |  |  |  | 102.9 | 137.7 | 172.7 | 208.0 | 243.5 | 279.2 | 315.2 | 351.4 | 387.9 | 424.6 | 461.5 | 498.7 | 536.2 | 573.8 |
| 20 | 1500 |  |  |  |  | 117.7 | 157.4 | 197.4 | 237.6 | 278.1 | 318.9 | 359.9 | 401.1 | 442.7 | 484.4 | 526.5 | 568.8 | 611.4 | 654.2 |
| 21 | 1600 |  |  |  |  | 133.4 | 178.4 | 223.7 | 269.2 | 315.0 | 361.1 | 407.5 | 454.1 | 501.1 | 548.3 | 595.7 | 643.5 | 691.5 | 739.8 |
| 22 | 1700 |  |  |  |  |  | 200.7 | 251.6 | 302.8 | 354.3 | 406.1 | 458.1 | 510.5 | 563.1 | 616.0 | 669.3 | 722.8 | 776.6 | 830.7 |
| 23 | 1800 |  |  |  |  |  | 224.4 | 281.2 | 338.4 | 395.8 | 453.6 | 511.7 | 570.1 | 628.7 | 687.8 | 747.1 | 806.7 | 866.6 | 926.9 |
| 24 | 1900 |  |  |  |  |  | 249.3 | 312.5 | 375.9 | 439.7 | 503.8 | 568.2 | 632.9 | 698.0 | 763.4 | 829.1 | 895.2 | 961.6 | 1029.3 |
| 序 号 | 公称直径 DN mm | 封头名义厚度δn，mm |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 25 | 2000 |  |  |  |  |  | 275.6 | 345.3 | 415.4 | 485.8 | 556.6 | 627.7 | 699.1 | 770.7 | 843.0 | 915.5 | 988.3 | 1061.4 | 1134.9 |
| 26 | 2100 |  |  |  |  |  | 309.4 | 387.7 | 466.3 | 545.2 | 624.6 | 704.2 | 784.3 | 864.7 | 945.4 | 1026.6 | 1108.0 | 1189.9 | 1272.1 |
| 27 | 2200 |  |  |  |  |  | 338.6 | 424.2 | 510.2 | 596.5 | 683.2 | 770.3 | 857.8 | 945.6 | 1033.8 | 1122.4 | 1211.4 | 1300.7 | 1390.5 |
| 28 | 2300 |  |  |  |  |  |  | 462.4 | 556.0 | 650.1 | 744.5 | 839.3 | 934.5 | 1030.1 | 1126.1 | 1222.5 | 1319.3 | 1416.5 | 1514.1 |
| 29 | 2400 |  |  |  |  |  |  | 502.2 | 603.9 | 706.0 | 808.4 | 911.3 | 1014.6 | 1118.3 | 1222.4 | 1327.0 | 1431.9 | 1537.3 | 1643.0 |
| 30 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 543.7 | 653.7 | 764.1 | 875.0 | 986.3 | 1098.0 | 1210.1 | 1322.7 | 1435.6 | 1549.1 | 1662.9 | 1777.2 |
| 31 | 2600 |  |  |  |  |  |  | 586.8 | 705.5 | 824.6 | 944.2 | 1064.2 | 1184.6 | 1305.5 | 1426.8 | 1548.6 | 1670.8 | 1793.5 | 1916.6 |
| 32 | 2700 |  |  |  |  |  |  | 631.6 | 759.3 | 887.4 | 1016.0 | 1145.0 | 1274.5 | 1404.5 | 1534.9 | 1665.8 | 1797.2 | 1929.0 | 2061.3 |
| 33 | 2800 |  |  |  |  |  |  | 678.0 | 815.0 | 952.5 | 1090.4 | 1228.9 | 1367.8 | 1507.1 | 1647.0 | 1787.3 | 1928.2 | 2069.4 | 2211.2 |
| 34 | 2900 |  |  |  |  |  |  | 726.0 | 875.7 | 1019.9 | 1167.5 | 1315.6 | 1464.3 | 1613.4 | 1763.0 | 1913.1 | 2063.7 | 2214.8 | 2366.4 |
| 35 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 775.7 | 932.4 | 1089.5 | 1247.2 | 1405.4 | 1564.1 | 1723.3 | 1883.0 | 2043.2 | 2203.9 | 2365.1 | 2526.9 |
| 36 | 3100 |  |  |  |  |  |  |  | 994.0 | 1161.5 | 1329.5 | 1498.1 | 1667.2 | 1836.7 | 2006.9 | 2177.5 | 2348.7 | 2520.4 | 2692.6 |
| 37 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  | 1057.7 | 1235.8 | 1414.5 | 1593.7 | 1773.5 | 1953.8 | 2134.7 | 2316.1 | 2498.1 | 2680.6 | 2863.6 |
| 38 | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502.1 | 1692.4 | 1883.2 | 2074.6 | 2266.5 | 2459.0 | 2652.0 | 2845.7 | 3039.8 |
| 39 | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1592.3 | 1793.9 | 1996.1 | 2198.9 | 2402.2 | 2606.1 | 2810.6 | 3015.7 | 3221.4 |
| 40 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1685.2 | 1898.5 | 2112.4 | 2326.8 | 2541.9 | 2757.6 | 2973.8 | 3190.7 | 3408.1 |
| 41 | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1780.7 | 2006.0 | 2231.9 | 2458.4 | 2685.5 | 2913.3 | 3141.6 | 3370.6 | 3600.2 |
| 42 | 3700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1878.8 | 2116.4 | 2354.7 | 2593.6 | 2833.1 | 3073.3 | 3314.0 | 3555.4 | 3797.4 |
| 43 | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1979.6 | 2229.9 | 2480.8 | 2732.4 | 2984.6 | 3237.5 | 3491.0 | 3745.2 | 4000.0 |
| 44 | 3900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2082.9 | 2346.2 | 2610.2 | 2874.8 | 3140.1 | 3406.0 | 3672.6 | 3939.9 | 4207.8 |
| 45 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2189.0 | 2465.6 | 2742.9 | 3020.9 | 3299.5 | 3578.8 | 3858.9 | 4139.5 | 4420.9 |
| 46 | 4100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2297.6 | 2587.9 | 2878.8 | 3170.5 | 3462.9 | 3755.9 | 4049.7 | 4344.1 | 4639.2 |
| 47 | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2408.9 | 2713.1 | 3018.1 | 3323.8 | 3630.2 | 3937.3 | 4245.1 | 4553.6 | 4862.8 |
| 48 | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2522.8 | 2841.3 | 3160.7 | 3480.7 | 3801.4 | 4122.9 | 4445.1 | 4768.0 | 5091.7 |
| 49 | 4400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2639.3 | 2972.5 | 3306.5 | 3641.2 | 3976.6 | 4312.8 | 4649.7 | 4987.4 | 5325.8 |
| 序 号 | 公称直径 DN mm | 封头名义厚度 |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 50 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2758.5 | 3106.7 | 3455.6 | 3805.3 | 4155.8 | 4507.0 | 4859.0 | 5211.7 | 5565.2 |
| 51 | 4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2880.3 | 3243.8 | 3608.0 | 3973.0 | 4338.9 | 4705.4 | 5072.8 | 5440.9 | 5809.8 |
| 52 | 4700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3004.7 | 3383.8 | 3763.7 | 4144.4 | 4525.9 | 4908.2 | 5291.2 | 5675.1 | 6059.7 |
| 53 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3131.7 | 3526.8 | 3922.7 | 4319.4 | 4716.9 | 5115.2 | 5514.3 | 5914.2 | 6314.9 |
| 54 | 4900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3261.4 | 3672.8 | 4085.0 | 4498.0 | 4911.8 | 5326.4 | 5741.9 | 6158.2 | 6575.3 |
| 55 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3393.7 | 3821.7 | 4250.5 | 4680.2 | 5110.7 | 5542.0 | 5974.1 | 6407.2 | 6841.0 |
| 56 | 5100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3528.7 | 3973.6 | 4419.4 | 4866.0 | 5313.5 | 5761.8 | 6211.0 | 6661.0 | 7112.0 |
| 57 | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3666.3 | 4128.5 | 4591.5 | 5055.4 | 5520.3 | 5985.9 | 64852.5 | 6919.9 | 7388.2 |
| 58 | 5300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3806.5 | 4286.3 | 4766.9 | 5248.5 | 5730.9 | 6214.3 | 6698.5 | 7183.6 | 7669.6 |
| 59 | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3949.3 | 4447.0 | 4955.6 | 5445.2 | 5945.6 | 6446.9 | 6949.2 | 7452.3 | 7956.4 |
| 60 | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4094.8 | 4610.8 | 5127.7 | 5645.5 | 5164.2 | 6683.9 | 7204.4 | 7725.9 | 8248.4 |
| 61 | 5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4242.9 | 4777.4 | 5313.0 | 5849.4 | 6386.7 | 6925.1 | 7464.3 | 8004.5 | 8545.6 |
| 62 | 5700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4393.6 | 4947.1 | 5501.5 | 6056.9 | 6613.3 | 7170.5 | 7728.8 | 8288.0 | 8848.1 |
| 63 | 5800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454.0 | 5119.7 | 5693.4 | 6268.0 | 6843.7 | 7420.3 | 7997.8 | 8576.4 | 9155.9 |
| 64 | 5900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4703.0 | 5295.3 | 5888.5 | 6482.8 | 7078.1 | 7674.3 | 8271.5 | 8869.7 | 9648.9 |
| 65 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4861.6 | 5473.8 | 6087.0 | 6701.2 | 7316.4 | 7932.6 | 8549.8 | 9168.0 | 9787.2 |